《微机原理与接口技术》学习指导书

华中科技大学电子信息与通信学院

# 第1章  微型计算机的基础知识

## 1．目的要求

本章介绍计算机中的数和编码系统以及微型计算机的基本结构和工作原理。通过本章的学习，要求掌握这些基本内容；了解微型计算机的基本结构；掌握内存的分段和逻辑地址、物理地址及堆栈的基本概念，为后续章节的学习奠定基础。

## 2．内容提要

计算机是用来进行各种数据运算与信息处理的工具，尽管这些被处理的信息千差万别，但它们都是以二进制数据的形式来操作的。二进制数及其编码是计算机运算的基础。计算机唯一能识别的数是：二进制数，计算机的指令、数据、字符、地址等均用二进制数表示。所以掌握二进制数是非常重要的。为了书写方便、读数直观、引入了十六制数，这仅是一种手段。由于人们习惯用十进制数，所以又有各种数制之间的转换和BCD编码和ASCII码等。

在微型计算机中，可以实现二进制数的加、减、乘、除等基本运算。为了简化电路、降低成本、增加运算速度，引入了补码表示法。利用补码表示法，可以将二进制数的减法运算变为加法运算。

微型计算机不仅能进行算术运算，而且能进行逻辑运算。基本的逻辑运算有“与”、“或”、“非”、“异或”四种。所有的逻辑运算都是按位操作的。

本章为学习微型计算机建立了一些基本的重要的概念：位、字节、字、指令、程序、微处理机、微型计算机和微型计算机系统等，还介绍了80x86微处理器、存储器的基本结构和堆栈。

计算机的核心部件是CPU，本章扼要描述了IA（InterArchitecture）体系中16位与32位微处理器的基本框架结构。应用时直接使用的是它们中的寄存器组。通用寄存器是CPU内部的存储器，使用率最高，应掌握它们的使用方法。段寄存器是用来存放存储器的段地址的，存储器的物理地址是由段寄存器提供的段地址和偏移地址组成的。标志寄存器中的状态标志位反映了执行单元己执行算术和逻辑运算的结果，供后面指令的执行来判别。

堆栈是用来存放信息的，对栈中的信息存取，采用“先进后出”或“后进先出”的原则。除本章介绍的PUSH和POP指令外，还可以用以后介绍的任何访问存储器的指令访问堆栈，堆栈常用于子程序调用、子程序嵌套和中断控制等。

## 3．重点

①补码及求补方法

②机器数及其真值

③位、字、字节、指令和程序等概念

④8086／8088微处理器的结构和8086／8088的寄存器

⑤存储器分段和物理地址的生成

⑥堆栈和栈操作指令

## 4．难点

①补码的概念

②存储器的逻辑地址和物理地址

③状态标志寄存器

④堆栈及堆栈指示器SP

# 第2章  汇编语言与汇编程序

## 1．目的要求

本章学习符号指令、伪指令、系统功能调用以及宏汇编语言程序的格式。通过本章的学习，要求掌握常用的符号指令及寻址方式，掌握伪指令和系统功能调用的使用、掌握汇编语言程序的完整格式。

## 2．内容提要

微处理器只能识别二进制机器码，计算机完成的任何操作都是通过执行指令来实现。用二进制编码形式表示的指令，称为机器指令或指令的机器码，机器指令是计算机能够执行的最基本的也是最终的形式。由于机器指令很难记忆，故汇编语言用符号指令与其一一对应。符号指令由指令的操作助记符和操作数构成。它们表明该指令所执行的操作和参与操作数据。与指令密切相关的是指令中操作数的寻址方式。灵活地运用各种寻址方式，可以缩短程序长度，提高程序的执行速度。

符号指令即指令助记符的操作数中使用符号给编程带来方便，为了准确地说明这些符号的意义，汇编语言又使用了伪指令与算符。掌握伪指令与算符可以提高编程的速度。汇编语言源程序是由符号指令、伪指令和算符组成的。

IBM PC微机系统为了使得程序设计人员不涉及硬件即可以对系统的硬件进行使用和管理，还提供了系统功能调用和BIOS，掌握和使用常用的系统功能凋用是方便大家在系统机上做实验和学习后续内容的关键。

## 3．重点

①数据传送指令、算术运算指令和位操作指令。

②符号指令的寻址方式及当前段以外的寻址。

③伪指令和算符。

④常用的系统功能调用。

⑤汇编语言源程序的完整格式。

## 4．难点

①直接寻址、间址、基址、变址和基址变址等五种存储器寻址方式及其约定段的使用。

②变量和标号的使用及其类型的变更。

# 第3章  程序设计的基本技术

## 1．目的要求

本章学习上章尚未介绍的指令和汇编语言程序设计的基本技术。通过本章的学习，要求掌握80x86的基本的常用指令和汇编语言程序设计的基本技术。

## 2．内容提要

在汇编语言程序中，最常见的形式有顺序程序、分支程序、循环程序、子程序与宏调用。这几种程序的设计方法是汇编语言程序设计的基础，同时还要了解汇编与高级语言程序的接口，掌握汇编语言程序的开发环境与开发的基本步骤。

## 3．重点

①乘除法指令和BCD数凋整指令

②跳转指令和重复控制指令

⑧循环程序和子程序的设计

## 4．难点

①BCD数的算术运算及程序设计

②双重循环程序设计

③子程序设计中的参数传递

# 第4章  总线

## 1．目的要求

本章学习总线的相关概念与分类、以8086/8088为例，了解8088最大组态和最小组态下的CPU系统和时序。通过本章的学习要求掌握上述基本内容。为后面的CPU与存储器和I／O接口奠定基础。

## 2．内容提要

总线是一种数据通道，总线把微型计算机各部件连接起来，并使它们组成一个可扩充的计算机系统。本章较详细地介绍了8086/8088的CPU总线、Pentium的CPU总线、ISA局部总线和PCI局部总线。

8088CPU是40条引线的双列直插式芯片。为了能够在有限的CPU的40条引线范围内进行工作，8088的地址总线和数据总线采用了分时复用(共享)的总线结构。8088用最简单的方法——通过CPU的——条引线功能的改变，来组成系统的最小组态和最大组态。通过对最小／最大组态的学习和分析，将有助于我们进一步掌握8088的体系结构和工作原理。

学习8088最小／最大组态组成的系统及其操作时序，将有助于我们掌握80x86微处理器的内部操作和总线操作原理，更好地解决CPU与存储器或I/O设备之间的时序配合问题和实现实时控制。

## 3．重点

①了解80x86CPU的总线、ISA总线、PCI总线

②8088最小／最大组态下的CPU系统

③80x86的时序

## 4．难点

80x86的时序

# 第5章  半导体存储器

## 1．目的要求

本章学习半导体存储器的基本概念，了解常用存储器芯片，掌握存储器的地址译码、地址分配及其与CPU的连接的方法。

## 2．内容提要

计算机的存储器，分为内存储器、外存储器、高速缓冲存储器（Cache）。本章主要学习内存储器，内存储器主要有磁芯存储器和半导体存储器。目前，微型计算机的内存储器都采用半导体存储器，它分为随机存取存储器RAM和只读存储器ROM两大类。RAM是易失性存储器，常用于暂存数据和应用程序等。ROM是非易失性存储器，主要用于存放系统程序、固定程序等。

存储器通过地址总线、数据总线和控制总线，实现与CPU的连接。不同类型的存储器芯片，与微处理器的连接方式是不同的；同一类型的存储器芯片，与不同字长的微处理器的连接方式也不相同。

## 3．重点

①存储器的组成结构及引线功能

②地址译码与地址分配

③存储器与微处理器的连接方式

## 4．难点

地址译码与地址分配

# 第6章  输入和输出

## 1．目的要求

本章学习输入输出(I／O)接口的基本概念以及数字通道接口和模拟通道接口。通过本章的学习要求掌握I／O接口的基本功能、控制原理及译码方式。了解IBM PC的I／O系统，掌握数字通道接口和模拟通道接口。

## 2．内容提要

计算机与外界的通信，是通过输入输出设备进行的，通过一种I／O设备与微型机连接，就需要一个连接电路，称为I/O接口，I/O接口是中央处理器与I／O设备之间协调动作的控制电路和驱动程序。I/O接口的基本功能就是对数据传送实现控制，具体包括以下五种功能：地址译码、数据缓冲、信息转换、提供命令译码和状态信息以及定时和控制。对数据传送实现控制的方式有以下三种：查询方式、中断方式和DMA方式。最简单的传送控制方式是程序查询方式。该方式由CPU执行全部的控制过程，因此降低了CPU的利用率。在许多实时控制过程中，不能用程序查询方式，这时可用中断传送方式。DMA方式用于高速的I／O传送，但这种方式需要附加其他电路。

中央处理器通过I／O端口译码电路寻址外部设备，译码方式有直接地址译码和间接端口译码两种。

中央处理器与I／O设备的接口有数字通道接口和模拟通道接口两种。模拟通道接口包含两部分：一部分是数字量和模拟量的转换电路，另一部分就是数字通道接口。

## 3．重点

①接口与接口控制原理

②I／O接口的译码方式

③数字通道接口及其应用

④模拟通道接口

## 4．难点

①I／O接口的译码方式

②数字通道接口的硬软件设计

③模拟通道接口的硬软件设计

# 第7章  中断技术

## 1．目的要求

通过本章的学习，要求掌握中断的概念与中断系统的功能，中断请求及其响应的一般处理过程以及PC机的中断系统。

## 2．内容提要

中断主要是为了解决快速的中央处理机与慢速的输入／输出设备之间的矛盾而引入的。随着计算机技术的发展，中断系统不仅能解决上述问题，而且还可以用于故障自动处理，实现分时操作、实时控制等，从而提高了计算机的可靠性和工作效率。

本章在介绍中断的概念和中断的一般处理过程的基础上，着重介绍了PC机的中断系统。80x86PC微机有一个功能很强、方便灵活和多用途的中断系统，它可以处理256种类型的中断。CPU通过每一种中断类型编码，从中断向量表中，获得该中断服务程序的入口地址，进入中断处理。80x86的中断可以分为外部中断和内部中断。外部中断是由CPU的两条引线NMI和INTR来实现的。它们为外部设备提供请求中断使用。内部中断是通过软件陷阱和软件中断指令来实现的。可以利用软中断指令INT N来调用外部设备的中断服务程序。断点中断和单步中断对用户程序的检查和调试起很大的作用。当中断标志位IF=0时，可以禁止可屏蔽中断INTR，但它不能禁止MNI中断和内部中断。内部中断(除单步外)有最高的优先权。当同时有两个以上的中断源请求中断时，CPU首先响应中断优先权最高的中断源的请求。

## 3．重点

①中断的概念及中断的实现

②中断处理过程

③80x86PC机的中断系统

④中断类型码与中断向量表

⑤中断控制器8259

⑥外部中断控制程序的编制

## 4．难点

①中断类型码及中断入口地址的获取

②80x86系统微机中断服务程序的编制

# 第8章  常用的可编程接口芯片

## 1．目的要求

本章学习常用的几种可编程接口芯片的使用方法。通过本章的学习，要求掌握可编程常用接口芯片的使用方法。

## 2．内容提要

本章介绍微型计算机常用的可编程接口芯片：并行接口8255、计数器／定时器8253、串行通信与异步通信控制器8250、键盘显示接口芯片8279。在使用这些芯片前，都要用程序写入命令控制字来设定它们的工作方式，它们都带有与CPU的接口电路，使用它们是非常方便和灵活的。

## 3．重点

①接口芯片的引线功能及其与CPU的连接

②接口芯片的工作方式及其控制命令字

③接口芯片的编程与使用

## 4．难点

①8255的选通方式

②8253的工作方式与输出信号

# *第9章  提高部分

1．USB（Universal Serial Bus）接口

USB的特点：1.速度快（USB 2.0的传输速率高达480 Mbps。）；2. 支持热拔插；3. 提供内置电源（能向低压设备提供5V/100mA的电源）；4. 支持多连接；5. 低功耗（设备不使用时可处于休眠状态，以节省电力 ）；6. 单一标准连接器（标准的4芯电缆连接线 ）；7.支持四种传输方式

USB的系统组成：1）USB系统包含三类硬件设备，USB主控制器、USB设备、USB集线器；2）USB系统软件，USB设备驱动程序、USB主控制器驱动程序、USB传输协议。

2．操作模式

Pentium系列等32位微处理器有实模式和保护模式两种操作模式。8086/8088等16位微处理器只有实模式，实模式是一个单任务的操作环境。

当今的PC基本上都是操作于保护模式下，保护模式使用了存储器的全部地址空间，并引入了虚拟存储器的新概念，它通常包括对存储器的区域保护功能与特权级保护功能。保护模式还引入了任务管理的新概念，在多任务系统中，通过存储器管理机制为各任务定义不同的虚拟空间，使任务在区域上进行隔离，互不干扰，即使某一任务出错也不至于影响其它任务的执行。

3．其他增强技术

当代微处理器中应用了大量的高新技术，例如：超标量流水线、动态执行技术、分支预测、条件传送指令、特殊方式寄存器、MMX与SSE技术、多核处理器等。

## 教材：

（1）清华大学出版社出版，朱定华编著的“微机原理与接口技术”。

（2）电子工业出版社，朱定华编著的“微型计算机原理及应用学习辅导”

2004年工程硕士“微机原理与接口技术”复习资料

一、用SRAM 6116组成16K×8存储器 ，需要多少片6116？需要多少条地址线作片内地址选择端？需要多少条地址线作芯片选择端？若规定地址为8000H～BFFFH，试画出地址线的连线图（要求用74LS138译码）。

解：

16K×8/2K×8=8, 即共需要8片存储器芯片

16K=16384=214，所以组成64K的存储器共需要14根地址线作片内地址选择端

2K=2048=211 即11根作字选线，选择存储器芯片片内的单元

14-11=3 即3根作片选线，选择8片存储器芯片

芯片的11根地址线为A10～A0，余下的高位地址线是A13～A11 12，所以译码电路对A13～A11进行译码，译码电路及地址线的连线图如下图所示：

二、源程序如下，阅读后画出该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图并指出此程序的功能。

stack     segment stack (stack(

dw 32 dup(0)

stack     ends

data      segment

BUF       DB 58H

OBUF1     DB 0AH，0DH，((BUF)=(

OBUF2     DB 4 DUP(0)

data      ends

code      segment

begin     proc far

assume ss：stack，cs：code，ds：data

push ds

sub ax，ax

push ax

mov ax，data

mov ds，ax

MOV AL，BUF

MOV AH,AL

MOV CL，4

SHR AH，CL

ADD AH，30H

AND AL，0FH

ADD AL，30H

MOV OBUF2，AH

MOV OBUF2+1，AL

MOV OBUF2+2，(H(

MOV OBUF2+3，($(

MOV DX,OFFSET OBUF1

MOV AH,9

INT 21H

ret

begin     endp

code      ends

end begin

解：该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图如下：

该程序的功能是将BUF中的两位压缩BCD数以十六进制形式显示。具体显示为： (BUF)＝58H

三、编写从键盘输入一串字符（字符数＞１），然后在下一行以相反的次序显示出来（采用9号和10号系统功能调用）的源程序。

解：建立2个指针指向输入的字符串，一个指向串首，另一个指向串尾。将2指针指向的字符交换，字符交换的操作要进行到字符串首指针的值大于等于字符串尾指针的值为止，即可将字符串的次序颠倒。程序如下：

stack	segment stack ( stack(

dw 32 dup (0)

stack	ends

data	segment

BUF	DB 255, 0 , 255 DUP (0)

data	ends

code	segment

start	proc far

assume ss: stack, cs: code, ds: data

push ds

sub ax, ax

push ax

mov ax, data

mov ds, ax

MOV DX, OFFSET BUF	    ；键入一串字符

MOV AH, 10

INT 21H

MOV SI，OFFSET BUT+2	；SI指向串首

MOV BX，SI			    ；BX指向串尾+1

ADD BL， BUF+1		    ；串首偏移地址加上键入字符个数

ADC BH，0

MOV BYTE PTY [BX]，( $(	；串尾后送串结束符

DEC BX			        ；BX指向串尾

AGAIN：	MOV AL，[BX]		    ；字符交换

XCHG AL，[SI]

MOV [BX]，AL

DEC BX			        ；调整指针

NIC SI

CMP SI，BX			    ；两指针比较

JC AGAIN

MOV BUF+1，0AH		    ；换行的ASCII码送串首(1单元

MOV DX，OFFSET BUF+1	；从换行开始输出

MOV AH，9

INT 21H

ret

start	endp

code	ends

end start

四、用DAC0832的单缓冲方式产生锯齿波，试设计锯齿波产生电路及其接口电路并写出控制程序。

解：DAC0832的输出端接运算放大器输出锯齿波电压的电路连接如图1所示。产生锯齿波的程序如下：

图1  锯齿波产生电路

stack       segment stack (stack(

dw 32 dup(0)

stack       ends

code        segment

start       proc far

assume  ss：stack，cs：code

push ds

sub ax，ax

push ax

mov ax，data

mov ds，ax

MOV DX，380H

AGAIN：    INC AL

OUT DX，AL

PUSH AX

MOV AH，11                 ；11号功能调用

INT 21H

CMP AL，0                  ；有键入AL=FFH，无键入AL=0

POP AX

JE AGAIN                   ；无键入继续

ret

start      endp

code       ends

end start

五、用8255的A端口接8只理想开关输入二进制数，B端口和C端口各接8只发光二极管显示二进制数。设计这一接口电路并写出读入开关设置的原码数，送B端口（补码）和C端口（绝对值）的发光二极管显示的程序段。

解：接口电路如下：

程序段如下：

MOV DX, 383H

MOV AL, 90H		    ；A口方式0入，B口和C口方式0出

OUT DX, AL

MOV DX, 380H

IN AL, DX			；从A口读入原码

AND AL, AL			；判原码的符号

JNS DN				；为正去DN

AND AL, 7FH			；为负，取其绝对值

MOV DX, 382H

OUT DX, AL			；绝对值从C口输出

NEG AL				；将负数的绝对值求补

DEC DX

OUT DX, AL			；负数的补码从B口输出

┇

DN：	INC DX				；正数直接从B口和C口输出

OUT DX, AL

INC DX

OUT DX, AL

┇

五、用8253的计数器0构成方波产生器。设输入CLK0的频率为2MHz，要求OUT0的输出频率为2KHz。已知8253的端口地址为268H～26BH，设计这一接口电路（包括地址译码电路）并写出8253的初始化程序段。

解：接口电路如下：

8253的控制字为：00 11 011 0＝36H

求计数初值：2M/2K=1000=3E8H

8253的初始化程序段如下：

MOV DX, 26BH

MOV AL, 36H

OUT DX, AL

MOV DX, 268H

MOV AL,0E8H

OUT DX, AL

MOV AL,3

OUT DX, AL

OUT DX, AL

2005年在职攻读硕士学位考试试题

# 学位类别名称：工 程 硕 士        考试科目：微机原理与接口技术

# 专业或领域： 电子与通信工程      招生院系：电子与信息工程系

- 填空（10分）

- 将8位二进制数96H视为补码数时表示的十进制数是(    )。

视为无符号数时表示的十进制数是(    )

视为压缩BCD数时表示的十进制数是(    )。

- 若一个数据块在内存中的起始地址为80A0H：DFF6H，则这个数据块的起始地址的物理地址为（      ）

- 宏汇编语言程序被汇编时，（      ）语句产生代码指令，（       ）语句不产生代码指令，（       ）语句可能产生也可能不产生代码指令。

- 设堆栈指针(SP)=2200H，此时若将AF、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=（     ）

- 8086/8088微处理器的INTR引脚由标志位（    ）控制。

- 在80x86微处理器中，指令分配给寄存器SP的默认段寄存器是（    ）。

- INT  40H  指令中断向量存放在（    ）H：（    ）H中。

- 假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,29,1A,EB,4F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为(      )H: (      )H

- 假定(AX)=96H,(BX)=65H,依次执行ADD AX,BX和DAA指令后,(AX)=(       )

- 有符号定义语句如下:

# BUF DB 1,2,3,'123'

# EBUF DB 0

L  EQU EBUF-BUF

则L的值是（   ）

二、单项选择题（共10分）从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填入题干的括号内。

- 从8086CPU的内部结构上看，其是由（   ）两部分组成。

  - 控制器和20位物理地址加法器

  - 运算器和总线接口

  - 执行单元和总线接口单元

  - 控制器和运算器

2．IA体系微处理器中采用(   )I/O寻址方式。

# A、专用或独立的

- 存储器编址

- 向上生成

- 向下生成

3．下列数据中(   )最小.

A、11011001(二进制数)

B、75（十进制数）

C、37（八进制数）

  - 2A7（十六进制数）

- 若用6264SRAM芯片（8K×8位）组成128KB的存储器模块，需要（ ）片6264芯片。

# A、16

# B、24

- 32

- 64

- 当8255A的端口A、端口B均工作在方式0的输入方式时，端口C可以作为（ ）用

- 两个4位I/O端口或1个8位I/O端口

- 状态端口

- 部分引脚作端口A、端口B的联络信号

- 全部作联络信号

- 在异步串行通信方式中，通常采用（   ）来校验错误。

- 循环冗余校验码

- 奇、偶校验码

- 海明校验码

- 多种校验方式的组合

- 下列引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由外部接口硬件提供中断类型码? (  ).

- INTO

- INTR

- NMI

- INT N

- 指令ADD CX, [SI+BX+10H]中源操作数的寻址方式是(   ).

- 相对的变址寻址

- 基址寻址

- 变址寻址

- 基址加变址寻址

- 下列程序执行后(AX)=(   ).

# X  DB  5,7,-5

# MOV AX, WORD PTR X

- 5H

- 57H

- 75H

- 0705H

10、实现AX清零的指令为(   )。

# A、CMP AX，AX

# B、OR AX，AX

C、XOR AX，AX

D、AND AX，AX

三、(15分 )阅读程序,回答所提出的问题

1、（设数据段段首偏移地址为2000H）

# VAR DD 12345678H,9ABCDEF0H

# ADDR DW VAR,VAR+4

…

# LEA BX,VAR

# MOV SI,ADDR

INC BYTE PTR 3[SI]

# MOV CX,WORD PTR VAR+6

程序执行后,试回答下列问题:

(BX)= （      ）H

(CX)= （      ）H

[SI+3]存储单元内容=（      ）H.

2、 MOV AX，3456

# XCHG AX，BX

# MOV AX，3456

SUB AX，BX

JE DONE

KK：	ADD AX，BX

…...

# DONE:

该程序段执行完JE DONE语句后，AX=（  ），ZF=（  ），IP=（               ）。

四、（10分）请在程序段的每一空框内填入一语句(不得修改其它语句)，以实现下述功能：将字变量VARM1中的非零数据左移到最高位为“1”止，左移次数存入字节变量VARB中，左移后的结果存入字变量VARW中。

MOV BL,0

MOV AX,VARW1

JS DONE

GOON: 	  INC BL

ADD AX,AX

DONE:   MOV VARW,AX

五、(10分)判断下列各条指令是否合法，合法指令在其括号内打“√”，非法指令在其括号内打“×”并简述非法理由。

1．MOV  DS，0B800H 	(                               	)

2．DEC  [SI]	    (                    	      	 	)

3．INC 	BX			 (	                  	     		)

4．PUSH   CS	     (	              		      	    )

5．POP  AH			 (                                  )

六、 （10分）一数据段中的数据如下, 请画出该数据段中数据的存储形式。

数据段DATA1中定义的变量如下:

W1     DW  B3

B1      DB  ‘ABC’

W2     DW  –5,1994H

B2      DB  4 DUP(? )

D       DD  EB

B3      DB  2 DUP(-1)

# DB  1 DUP(10,’E’)

# DB  ‘13’, 1, 3

附加数据段DATA2中定义的变量如下:

EB     DB  8 DUP(?)

EW     DW  ‘AB’, ’CD’

七、（15分）有一计算机控制系统的I/O接口电路如图所示，试写出它的片选地址。

八、（10分）如果用8255实现7段LED显示器的控制，试完成下列问题：

1．说明8255应怎样工作。

2．画出8255与三个LED显示器的连接图以及8255与任意CPU的连接图。

3．说明显示的原理。

九、（10分）编一初始化程序，使8255的PC5端输出一个负跳变。如果要求PC5端输出一个负脉冲则初始化程序又是什么情况？

2005年在职攻读硕士学位试题答案

  - 填空（10分）

1．将8位二进制数96H视为补码数时表示的十进制数是(  -106  )。

视为无符号数时表示的十进制数是(  150  )

视为压缩BCD数时表示的十进制数是(  96  )。

2．若一个数据块在内存中的起始地址为80A0H：DFF6H，则这个数据块的起始地址的物理地址为（ 8E9F6H ）

        - 宏汇编语言程序被汇编时，指令语句产生代码指令，伪指令语句不产生代码指令，宏指令 语句可能产生也可能不产生代码指令。

    - 设堆栈指针(SP)=2200H，此时若将AF、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=（21F8H）

    - 8086/8088微处理器的INTR引脚由标志位（ IF ）控制。

    - 在80x86微处理器中，指令分配给寄存器SP的默认段寄存器是（ SS ）。

    - INT  40H  指令中断向量存放在（0000）H：（100）H中。

    - 假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,29,1A,EB,4F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为______:_______H. （ 4FEB : 1A29 ）

    - 假定(AX)=96H,(BX)=65H,依次执行ADD AX,BX和DAA指令后,(AX)=______ ( 0061H )

    - 有符号定义语句如下:

# BUF DB 1,2,3,'123'

# EBUF DB 0

L  EQU EBUF-BUF

则L的值是（ 6 ）

二、单项选择题（共10分）从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填入题干的括号内。

1．从8086CPU的内部结构上看，其是由（ C ）两部分组成。

  - 控制器和20位物理地址加法器

  - 运算器和总线接口

  - 执行单元和总线接口单元

  - 控制器和运算器

2．IA体系微处理器中采用( A )I/O寻址方式。

# A、专用或独立的

- 存储器编址

- 向上生成

- 向下生成

3．下列数据中( C )最小.

A、11011001(二进制数)

B、75（十进制数）

C、37（八进制数）

D、2A7（十六进制数）

4．若用6264SRAM芯片（8K×8位）组成128KB的存储器模块，需要（A）片6264芯片。

# A、16

# B、24

- 32

- 64

5．当8255A的端口A、端口B均工作在方式0的输入方式时，端口C可以作为（A）用

  - 两个4位I/O端口或1个8位I/O端口

  - 状态端口

  - 部分引脚作端口A、端口B的联络信号

  - 全部作联络信号

    - 在异步串行通信方式中，通常采用（ B ）来校验错误。

- 循环冗余校验码

- 奇、偶校验码

- 海明校验码

- 多种校验方式的组合

    - 下列引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由外部接口硬件提供中断类型码? ( B).

- INTO

- INTR

- NMI

- INT N

    - 指令ADD CX, [SI+BX+10H]中源操作数的寻址方式是( D ).

- 相对的变址寻址

- 基址寻址

- 变址寻址

- 基址加变址寻址

- 下列程序执行后(AX)=( D ).

9．X  DB  5,7,-5

# MOV AX, WORD PTR X

- 5H

- 57H

- 75H

- 0705H

10、实现AX清零的指令为( C )。

# A、CMP AX，AX

# B、OR AX，AX

C、XOR AX，AX

D、AND AX，AX

三、(15分 )阅读程序,回答所提出的问题

1、（设数据段段首偏移地址为2000H）

# VAR DD 12345678H,9ABCDEF0H

# ADDR DW VAR,VAR+4

…

# LEA BX,VAR

# MOV SI,ADDR

INC BYTE PTR 3[SI]

# MOV CX,WORD PTR VAR+6

程序执行后,试回答下列问题:

(BX)=__________H  （2000）

(CX)=__________H	（9ABC）

[SI+3]存储单元内容=_________H. （13）

2、 MOV AX，3456

# XCHG AX，BX

# MOV AX，3456

SUB AX，BX

JE DONE

KK：	ADD AX，BX

…...

# DONE:

该程序段执行完JE DONE语句后，AX=00H，ZF=1，IP=DONE的偏移地址。

四、（10分）请在程序段的每一空框内填入一语句(不得修改其它语句)，以实现下述功能：将字变量VARM1中的非零数据左移到最高位为“1”止，左移次数存入字节变量VARB中，左移后的结果存入字变量VARW中。

MOV BL,0

MOV AX,VARW1

JS DONE

GOON:	INC BL

ADD AX,AX

DONE: 	MOV VARW, AX

五、(10分)判断下列各条指令是否合法，合法指令在其括号内打“√”，非法指令在其括号内打“×”并简述非法理由。

1．MOV  DS，0B800H 	(  ×，立即数不能直接装载段寄存器		      	 	)

2．DEC  [SI]		( ×，未定义数据类型      		      	 	)

3．INC 	BX			(  	√	                       	     		)

4．PUSH   CS		(  √		               		      	    )

5．POP  AH			(  ×，堆栈操作的寄存器不能为8位	   	    )

六、 （10分）一数据段中的数据如下, 请画出该数据段中数据的存储形式。

数据段DATA1中定义的变量如下:

W1     DW  B3

B1      DB  ‘ABC’

W2     DW  –5,1994H

B2      DB  4 DUP(? )

D       DD  EB

B3      DB  2 DUP(-1)

# DB  1 DUP(10,’E’)

# DB  ‘13’, 1, 3

附加数据段DATA2中定义的变量如下:

EB     DB  8 DUP(?)

EW     DW  ‘AB’, ’CD’

# DATA1

W1     B1         W2             B2              D

00，11，41，42，24，FF，FB，19，94， ，  ，  ，  ，00，00，DATA2，

# DATA2

B3                              EB         EW

FF，FF，0A，45，31，33，01，03， 。。。。。。 ，42，41，44，43

七、（15分）有一计算机控制系统的I/O接口电路如图所示，试写出它的片选地址。

由系统连接图知，A11、A12必须为低电平，1#外设地址的有效范围：0000H～07FFH；2#外设地址的有效范围：C000H～C7FFH；3#外设地址的有效范围：A000H～A7FFH

八、（10分）如果用8255实现7段LED显示器的控制，试完成下列问题：

1．说明8255应怎样工作。

2．画出8255与三个LED显示器的连接图以及8255与任意CPU的连接图。

3．说明显示的原理。

解：

- 8255的A口和B口都设置成基本输入输出方式，A口可设置为段码输出，B口可设置为位选输出。

3．程序设计思想：①先对8255初始化，②A口段码先送“5”，③B口输出第一位位选码；④A口段码送“0”，⑤B口输出第二位位选码；⑥A口段码送“0”，⑦B口输出第三位位选码。然后，步骤②～⑦不断循环。

九、（10分）编一初始化程序，使8255的PC5端输出一个负跳变。如果要求PC5端输出一个负脉冲则初始化程序又是什么情况？

解：初始化程序

MOV  AL，0BH；          PC5置“1”控制字 AL

MOV  DX，xxxxxx11B；    控制口地址 DX

OUT  DX，AL；            置“1”控制字 控制寄存器

MOV  AL，0AH；          PC5置“0”控制字 AL

OUT  DX，AL；           置“0”控制字 控制寄存器  （6分）

如果要求PC5输入一个负脉冲则再两条指令

MOV   AL，0BH

OUT   DX，AL ；         （4分）

# 2006年在职攻读硕士学位考试试题

# 学位类别名称：工 程 硕 士        考试科目：微机原理与接口技术

# 专业或领域： 电子与通信工程      招生院系：电子与信息工程系

一、填空（10分）

1、将8位二进制数96H视为补码数时表示的十进制数是(     )。

视为无符号数时表示的十进制数是(    )

视为压缩BCD数时表示的十进制数是(     )。

2、-100的补码为（        ）。

3、有一个16个字的数据区，其起始地址为70AOH：DDF6H，则该数据区的第1个字的物理地址为（         ）；最后一个字即第16个字的物理地址为（        ）。

4、设堆栈指针(SP)=3200H，此时若将AF、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=（     ）

    - USB设备构成的网络是一种主从式网络，不能实现 （                 ）通信。

    - 假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,29,1A,EB,4F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为______:_______H.

7、取变量BUF的偏移地址的指令为（                   ）。

- 单项选择题（共10分）从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填入题干的括号内。

      - 全双工通信的含义是(   )。

- 只能接收

- 只能发送

- 可同时发送、接收

    - 能发送、能接收，但不能同时

2．IA体系微处理器中采用(   )I/O寻址方式。

# A、 专用或独立的

  - 存储器编址

  - 向上生成

  - 向下生成

3．同时发生多个中断时，CPU一般根据(   )原则来处理。

- 优先级先低后高

- 顺序

- 随机

- 优先级先高后低

4．若用6264SRAM芯片（8K×8位）组成256KB的存储器模块，需要（   ）片6264芯片。

# A、16

# B、24

C、32

- 64

5．当8255A的端口A、端口B均工作在方式0的输入方式时，端口C可以作为（  ）用

- 两个4位I/O端口或1个8位I/O端口

- 状态端口

- 部分引脚作端口A、端口B的联络信号

- 全部作联络信号

    - 在异步串行通信方式中，通常采用（   ）来校验错误。

- 循环冗余校验码

- 奇、偶校验码

- 海明校验码

- 多种校验方式的组合

    - 下列引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由外部接口硬件提供中断类型码? (   ).

- INTO

- INTR

- NMI

- INT N

8、现PC机主板上(   )总线扩展槽是必备的.

- ISA

- EISA

- VISA

- PCI

9、下列程序执行后(AX)=(   ).

# X  DB  5,7,-5

# MOV AX, WORD PTR X

- 5H

- 57H

- 75H

- 0705H

10、实现AX清零的指令为(   )。

# A、CMP AX，AX

# B、OR AX，AX

C、XOR AX，AX

D、AND AX，AX

三、（15分）源程序如下，阅读后画出该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图并指出此程序的功能。

stack     segment stack (stack(

dw 32 dup(0)

stack     ends

data      segment

BUF       DB 58H

OBUF1     DB 0AH，0DH，((BUF)=(

OBUF2     DB 4 DUP(0)

data      ends

code      segment

begin     proc far

assume ss：stack，cs：code，ds：data

push ds

sub ax，ax

push ax

mov ax，data

mov ds，ax

# MOV AL，BUF

# MOV AH,AL

MOV CL，4

SHR AH，CL

ADD AH，30H

AND AL，0FH

ADD AL，30H

MOV OBUF2，AH

MOV OBUF2+1，AL

MOV OBUF2+2，(H(

MOV OBUF2+3，($(

MOV DX,OFFSET OBUF1

MOV AH,9

INT 21H

ret

begin     endp

code      ends

end begin

四、（15分）用SRAM 6116组成16K×8存储器 ，需要多少片6116？需要多少条地址线作片内地址选择端？需要多少条地址线作芯片选择端？若规定地址为8000H～BFFFH，试画出地址线的连线图（要求用74LS138译码）。

五、(10分)判断下列各条指令是否合法，合法指令在其括号内打“√”，非法指令在其括号内打“×”并简述非法理由。

1．MOV  DS，0B800H 	(                                 	 	)

2．DEC  [SI]		(      		                    	 	)

3．INC 	BX			(                          	     		)

4．PUSH   CS		(                      		      	    )

5．POP  AH			(                      		      	    )

六、 (10分)假设有下列数据段，填写表1的该数据段内存映象列表。

DATAS	SEGMENT

ABC		EQU	100H

DEF 		DB		00H,FFH

XYZ		DW    1234H

OPQ		DD		98765432H

IJK		DB		‘3 9’

UVW 		DW		2 DUP (?)

DATAS	ENDS

表1 数据段DATAS的内存映象列表

| 偏移量地址(H) | 标号 | 存储单元中的初始值(H) |
| --- | --- | --- |
| 0000 |  |  |
| 0001 |  |  |
| 0002 |  |  |
| 0003 |  |  |
| 0004 |  |  |
| 0005 |  |  |
| 0006 |  |  |
| 0007 |  |  |
| 0008 |  |  |
| 0009 |  |  |
| 000A |  |  |
| 000B |  |  |
| 000C |  |  |
| 000D |  |  |

七、(15分)若系统中扩展存储器6264和2764的硬件电路如下图所示，根据图中连线，作简要分析，指出6264和2764在系统中的存储器地址范围。

八、(10分)设有一个DAC0832的8位DAC接口，其端口地址为300H，设计一个完整的程序，使其输出有8个台阶的阶梯波，要求程序有出口，不能进入死循环。

九、(10分)设计一个用户软中断指令INT	80H，假设该中断服务子程序的入口地址为SINT80，分别编写用直接装入法与DOS调用法填写中断向量表的程序段。

2006年在职攻读硕士学位试题答案

一、填空（10分）

1、将8位二进制数96H视为补码数时表示的十进制数是(  -106  )。

视为无符号数时表示的十进制数是(  150  )

视为压缩BCD数时表示的十进制数是(  96  )。

    - -100的补码为  9CH  。

3、有一个16个字的数据区，其起始地址为70AOH：DDF6H，则该数据区的第1个字的物理地址为 7E7F6H ；最后一个字即第16个字的物理地址为 7E814H 。

4、设堆栈指针(SP)=3200H，此时若将AF、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=（31F8H）

5、USB设备构成的网络是一种主从式网络，不能实现 功能设备之间的点到点 通信。

6、假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,29,1A,EB,4F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为______:_______H. （ 4FEB : 1A29 ）

7、取变量BUF的偏移地址的指令为 MOV BX, OFFSET BUF 。

  - 单项选择题（共10分）从每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案填入题干的括号内。

- 全双工通信的含义是( C )。

  - 只能接收

  - 只能发送

  - 可同时发送、接收

  - 能发送、能接收，但不能同时

2．IA体系微处理器中采用( A )I/O寻址方式。

# A、专用或独立的

B、存储器编址

C、向上生成

D、向下生成

3．同时发生多个中断时，CPU一般根据( D )原则来处理。

A、优先级先低后高

- 顺序

- 随机

- 优先级先高后低

4．若用6264SRAM芯片（8K×8位）组成256KB的存储器模块，需要（C）片6264芯片。

# A、16

# B、24

- 32

- 64

    - 当8255A的端口A、端口B均工作在方式0的输入方式时，端口C可以作为（A）用

- 两个4位I/O端口或1个8位I/O端口

- 状态端口

- 部分引脚作端口A、端口B的联络信号

- 全部作联络信号

    - 在异步串行通信方式中，通常采用（ B ）来校验错误。

- 循环冗余校验码

- 奇、偶校验码

- 海明校验码

- 多种校验方式的组合

    - 下列引起CPU程序中断的四种情况,哪一种需要由外部接口硬件提供中断类型码? ( B).

- INTO

- INTR

- NMI

- INT N

8、现PC机主板上( D )总线扩展槽是必备的.

- ISA

- EISA

- VISA

- PCI

9、下列程序执行后(AX)=( D ).

# X  DB  5,7,-5

# MOV AX, WORD PTR X

- 5H

- 57H

- 75H

- 0705H

10、实现AX清零的指令为( C )。

# A、CMP AX，AX

# B、OR AX，AX

C、XOR AX，AX

D、AND AX，AX

三、（15分）源程序如下，阅读后画出该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图并指出此程序的功能。

stack     segment stack (stack(

dw 32 dup(0)

stack     ends

data      segment

BUF       DB 58H

OBUF1     DB 0AH，0DH，((BUF)=(

OBUF2     DB 4 DUP(0)

data      ends

code      segment

begin     proc far

assume ss：stack，cs：code，ds：data

push ds

sub ax，ax

push ax

mov ax，data

mov ds，ax

# MOV AL，BUF

# MOV AH,AL

MOV CL，4

SHR AH，CL

ADD AH，30H

AND AL，0FH

ADD AL，30H

MOV OBUF2，AH

MOV OBUF2+1，AL

MOV OBUF2+2，(H(

MOV OBUF2+3，($(

MOV DX,OFFSET OBUF1

MOV AH,9

INT 21H

ret

begin     endp

code      ends

end begin

解：该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图如下：

该程序的功能是将BUF中的两位压缩BCD数以十六进制形式显示。具体显示为： (BUF)＝58H

四、（15分）用SRAM 6116组成16K×8存储器 ，需要多少片6116？需要多少条地址线作片内地址选择端？需要多少条地址线作芯片选择端？若规定地址为8000H～BFFFH，试画出地址线的连线图（要求用74LS138译码）。

解：

16K×8/2K×8=8, 即共需要8片存储器芯片

16K=16384=214，所以组成64K的存储器共需要14根地址线作片内地址选择端

2K=2048=211 即11根作字选线，选择存储器芯片片内的单元

14-11=3 即3根作片选线，选择8片存储器芯片

芯片的11根地址线为A10～A0，余下的高位地址线是A13～A11 12，所以译码电路对A13～A11进行译码，译码电路及地址线的连线图如下图所示：

五、(10分)判断下列各条指令是否合法，合法指令在其括号内打“√”，非法指令在其括号内打“×”并简述非法理由。

1．MOV  DS，0B800H 	(  ×，立即数不能直接装载段寄存器    	 	)

2．DEC  [SI]		( ×，未定义数据类型                   	 	)

3．INC 	BX			(  	√	                              		)

4．PUSH   CS		(  √		                           	    )

5．POP  AH			(  ×，堆栈操作的寄存器不能为8位     	    )

六、 (10分)假设有下列数据段，填写表1的该数据段内存映象列表。

DATAS	SEGMENT

ABC		EQU	100H

DEF 		DB		00H,FFH

XYZ		DW    1234H

OPQ		DD		98765432H

IJK		DB		‘3 9’

UVW 		DW		2 DUP (?)

DATAS	ENDS

表1 数据段DATAS的内存映象列表

| 偏移量地址(H) | 标号 | 存储单元中的初始值(H) |
| --- | --- | --- |
| 0000 | DEF | 00 |
| 0001 |  | FFH |
| 0002 | XYZ | 34 |
| 0003 |  | 12 |
| 0004 | OPQ | 32 |
| 0005 |  | 54 |
| 0006 |  | 76 |
| 0007 |  | 98 |
| 0008 | LJK | 33 |
| 0009 |  | 39 |
| 000A | UVW | ×× |
| 000B |  | ×× |
| 000C |  | ×× |
| 000D |  | ×× |

七、(15分)若系统中扩展存储器6264和2764的硬件电路如下图所示，根据图中连线，作简要分析，指出6264和2764在系统中的存储器地址范围。

答题要点：

6264:本身具有8kB空间，需要13根低位地址线A12-A0寻址；又仅当A19 A18 A17 A16 = 0000，A15 A14 A13 = 011时，/CE1为低从而6264被选中，所以6264的地址范围为A19-16 15-12 11-0= 0000 011x xxxx xxxx xxxx，即为：06000H——07fffH 。

2764:本身具有8kB空间，需要13根低位地址线A12-A0寻址；又仅当A19 A18 A17 A16 = 0000，A15 A14 A13 = 001时，/CE为低从而2764被选中，所以2764的地址范围为A19-16 15-12 11-0= 0000 001x xxxx xxxx xxxx，即为：02000H——03fffH 。

八、(10分)设有一个DAC0832的8位DAC接口，其端口地址为300H，设计一个完整的程序，使其输出有8个台阶的阶梯波，要求程序有出口，不能进入死循环。

.MODEL	TINY

.CODE

BEGIN:	MOV		AL,00H

AGAIN:	MOV		DX,300H

OUT		DX,AL

ADD		AL,20H

PUSH	AX

MOV		AH,0BH

INT		21H

CMP		AL,00H

POP		AX

JE		AGAIN

.EXIT

END		BEGIN

九、(10分)设计一个用户软中断指令INT	80H，假设该中断服务子程序的入口地址为SINT80，分别编写用直接装入法与DOS调用法填写中断向量表的程序段。

直接装法:4×80H＝200H

MOV		AX,0

MOV		ES,AX

MOV		AX,OFFSET	SINT80

MOV		ES:0200H,AX

MOV		AX,SEG	SINT80

MOV		ES:0202H,AX

DOS调用法:

MOV		AX,SEG	SINT80

MOV		DS,AX

MOV		DX,OFFSET	SINT80

MOV		AX,2580H

INT		21H

2009年在职硕士《微机原理》试题

- 填空（20分、1分/空）

1、冯·诺依曼计算机由存储器

、运算器、 （            ）、（            ）

和（              ）五个部分组成。

- -100的补码为（        ）。

- 有一个16个字的数据区，其起始地址为70AOH：DDF6H，则该数据区的第1个字的物理地址为（         ）；最后一个字即第16个字的物理地址为（        ）。

- 设堆栈指针(SP)=6200H，此时若将F、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=（     ）

- USB设备构成的网络是一种主从式网络，不能实现 （                 ）通信。

- 假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,29,1A,EB,4F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为______:_______H.

7、实模式中断通过向量表被引用，向量表占据存储单元范围为：（      ）至（        ），每个中断向量在向量表中占（      ）字节，包含中断服务程序的（                  ）。若一个中断的中断类型码为45H，则它所对应的中断向量在内存中的存放起始位置为（         ）。

8、8086CPU的数据总线是（       ）位，地址总线是（         ）位。

9、5678的压缩BCD码为（               ）H。

10、CLC是CF标志（           ）指令，STD是方向标志（        ）指令。

11、0.625=__  ___H。

二、名词解释：（12分，3分/个）

1、物理地址

2、I/O端口

3、虚拟存储技术

4、独立编址

三、分析（13分）：

1、（5分）设现行数据段位于存储器28000H~37FFFH，则DS寄存器的内容应为多少？

2、（8分）某系统中已知当前（SS）=2360H，（SP）=0800H，说明该堆栈段在存储器中的物理地址范围。若在当前堆栈中存入40个字节数据后，那么SP的内容为何值？

四、（15分）判断下列指令是否正确，正确打√，错误打×，并说明理由。其中，B为数据段中的字节变量。

1、 MOV  BX，AL

2、 MOV  [50-BX]，AX

3、 MOV  BX，[BX+OFFSET B]

4、 MOV  AX，SS：[SP+DI]

5、 XCHG  SP，BP

6、 PUSH  SP

7、 ROL  DX，5

8、 POP  FR

9、 INC  [SI]

10、 ADC  [BX]，35H

五、（10分）请画出计算机存储器的多层次存储结构图，并简单说明它的特点。

六、（10分）将下列各程序段执行后的结果填在括号里。

1、 MOV  AL，1                   2、  MOV  AL，0FH

ROR  AL，1                         XOR  AL，0FFH

OR  AL，AL                         MOV  CL，7

NEG  AL                            SHR  AL，CL

AL=（          ）                       AL=（         ）

3、 AND  AL，AL                   4、  MOV  AH，2

MOV  AL，80                        MOV  DL，‘W’

ADC  AL，AL                        INT   21H

AL=（          ）                     结果=

七、 (10分)假设有下列数据段，填写表1的该数据段内存映象列表。

DATAS	SEGMENT

ABC		EQU	100H

DEF 		DB		00H,FFH

XYZ		DW    1234H

OPQ		DD		98765432H

IJK		DB		‘3 9’

UVW 		DW		2 DUP (?)

DATAS	ENDS

表1 数据段DATAS的内存映象列表

| 偏移量地址(H) | 标号 | 存储单元中的初始值(H) |
| --- | --- | --- |
| 0000 |  |  |
| 0001 |  |  |
| 0002 |  |  |
| 0003 |  |  |
| 0004 |  |  |
| 0005 |  |  |
| 0006 |  |  |
| 0007 |  |  |
| 0008 |  |  |
| 0009 |  |  |
| 000A |  |  |
| 000B |  |  |
| 000C |  |  |
| 000D |  |  |

八、用8253的计数器0构成方波产生器。设输入CLK0的频率为2MHz，要求OUT0的输出频率为2KHz。已知8253的端口地址为268H～26BH，设计这一接口电路（包括地址译码电路）并写出8253的初始化程序段。（10分）

华中科技大学电信系

2011年在职硕士《微机原理》试题

专业：           姓名：          成绩：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（40分）：数值结果如无特别说明，最终都要用十六进制表示

1．计算机三总线是指               、              和              。

2．8088/8086内部8个16位通用寄存器中的       、      、      、      这4个寄存器还可以分成高8位和低8位两部分独立使用。

3．8位十六进制数93H视为为压缩BCD数时所表示的十进制数是               ；8位十六进制数93H视为补码时所对应的十进制数是               ；8位十六进制数93H视为无符号数时所对应的十进制数是               。

4．十进制数2011的压缩BCD编码是               ，2011的ASCII又是                ，

2011的16位补码是                    ，—2011的16位补码是                 。

5．两个补码运算：3EH—65H，是否会产生溢出？答：                   。

6．与运算99H∧F0H =                ；或运算99H∨F0H =                。

7．若当前AX=1122H，BX=3344H，CX=5566H，DX=7788H，SS=0113H，SP=0040H，那么接着执行完下述指令：

PUSH	AX

PUSH	BX

PUSH	CX

PUSH	DX

之后，SP =                ；若再接着执行完下述指令：

POP	AX

POP	BX

之后，SP =                ，AX =                ；BX =                。

8．8088上电复位之后，其内部寄存器CS的初始值为          ，IP的初始值为          ，所以8088会从物理地址为               的存储单元开始取指执行。

9．若某段代码中只有如下数据段定义为：

data	segment

S1		DB		‘12’

S2		DB		3，4

S3		DB		56

COUNT	EQU	$—S1

NW		DW		-78，90H

data	ends

则变量S3的偏移地址=                ，变量S3的值=                ；变量NW的偏移地址=                ，变量NW的值=                ；MOV AX，WORD PTR S1指令执行之后，AX=                ；COUNT =               。

10．写出下面各指令中源操作数和目的操作数的寻址方式 ：

MOV  	BX，DS：0001H				；源：              ，目的：

AND	[BP]，12  					；源：              ，目的：

SUB 	[BP＋100H]，BH	   			；源：              ，目的：

ADD	AL ，[DI—20H]   			；源：              ，目的：

MOV	AX ，OFFSET  DATA		；源：              ，目的：

二、判断题（15分）：判断下列各条指令功能或格式是否正确，正确的在其后扩号内打“√”，错误的在其后扩号内先打“×”并指出错误理由。

1． MOV  BH，345				(  	                                             )

2． AND  100，AX				(  	                                             )

3． ADC  CL，DI				(  	                                             )

4． DEC  [SI]					(  	                                             )

5． SUB  [BX]，5				( 	                                             )

6． MOV  DX，[BP]				(  	                                             )

7． MOV  DS，0D800H			(  	                                             )

8． POP	   AH					(  	                                             )

9． INC	  BX					(  	                                             )

10．PUSH  CS					(  	                                             )

三、设计题（15分）。利用全地址译码将6264存储芯片接在系统总线上，要求：6264的地址范围为0EE000H～0EFFFFH，试画出连接电路图(可另加芯片，管脚号可不标注但是管脚名需要标注清楚)，并作简要分析说明。

四、设计题（15分）。如图所示，已知8255的PC口连接了一个共阴极7段LED数码管，且PC口和数码管的各段连接如图中表格所示，另外地址组选信号= 0D840H～0D843H。

1）根据图中连接关系，分析出在数码管上显示0～5五个字符的字形码分别是多少，用十六进制写出结果；

2）写出让PC口工作在0方式，且作为输出的初始化代码。（注：不相关的位取0值）。

3）写出PC口初始化为0方式输出后，在数码管上显示1的代码。

五、源程序如下，阅读后画出该程序在9号功能调用之前数据段的内存映象图并指出此程序的功能。(15分)

stack     segment stack (stack(

dw 32 dup(0)

stack     ends

data      segment

BUF       DB 58H

OBUF1     DB 0AH，0DH，((BUF)=(

OBUF2     DB 4 DUP(0)

data      ends

code      segment

begin     proc far

assume ss：stack，cs：code，ds：data

push ds

sub ax，ax

push ax

mov ax，data

mov ds，ax

MOV AL，BUF

MOV AH,AL

MOV CL，4

SHR AH，CL

ADD AH，30H

AND AL，0FH

ADD AL，30H

MOV OBUF2，AH

MOV OBUF2+1，AL

MOV OBUF2+2，(H(

MOV OBUF2+3，($(

MOV DX,OFFSET OBUF1

MOV AH,9

INT 21H

ret

begin     endp

code      ends

end begin

华中科技大学电子与信息工程系

2012年在职硕士《微机原理与接口技术》试题

专业：           姓名：          成绩：

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题分 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 10 |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题（40分）：数值结果如无特别说明，最终都要用十六进制表示

- 将8位二进制数97H视为补码数时表示的十进制数是         。

视为无符号数时表示的十进制数是          。

视为压缩BCD数时表示的十进制数是        。

- 若一个数据块在内存中的起始地址为80A0H：DFF6H，则这个数据块的起始地址的物理地址为          。

- 宏汇编语言程序被汇编时，        语句产生代码指令，        语句不产生代码指令，        语句可能产生也可能不产生代码指令。

- 设堆栈指针(SP)=2200H，此时若将AF、AX、BX、CX依次推入堆栈后，(SP)=

。

- 计算机三总线是指            、            和             。

- 在80x86微处理器中，指令分配给寄存器SP的默认段寄存器是          。

- INT  40H  指令中断向量存放在           H：           H中。

- 假如从内存向量为0000:0080H开始存放的16个单元中存放有以下值:

21,04,35,05,27,3B,EA,5F,03,79,2B,2A,03,79,2B,2C,

则21H中断子程序的入口地址为           H:           H

- 与运算99H∧F0H =           ；或运算99H∨F0H =           ；

D.CH=          B=          D； 0.625=__  ___B=__  ___H。

10、符号指令由          和         构成。

11、若某段代码中只有如下数据段定义为：

data	segment

S1		DB	  ‘12’

S2		DB		3，4

S3		DB		56

COUNT	EQU	$—S1

NW		DW		-78，90H

data	ends

则变量S3的偏移地址=                ，变量S3的值=                ；变量NW的偏移地址=                ，变量NW的值=                ；        MOV AX，WORD PTR S1指令执行之后，AX=                ；      COUNT =               。

12、写出下面各指令中源操作数和目的操作数的寻址方式 ：

MOV  	BX，DS：0001H				；源：              ，目的：

AND	[BP]，12  					；源：              ，目的：

SUB 	[BP＋100H]，BH	   			；源：              ，目的：

ADD	AL ，[DI—20H]   			；源：              ，目的：

MOV	AX ，OFFSET  DATA		；源：              ，目的：

二、（15分）假设寄存器BX＝4000H，SI＝1300H，DS＝2000H，变量DATA1的偏移量首地址为0004H，针对表中各种不同寻址方式的指令填写实模式下地址计算方式和结果。

| 指令 | 源(寄存器 或存储器地址) | 地址计算式 | 目的(寄存器 或存储器地址) |
| --- | --- | --- | --- |
| MOV DS:0066H，AX |  |  |  |
| MOV [BX]，DX |  |  |  |
| MOV DI,[BX＋SI] |  |  |  |
| MOV BP,[BX＋10H] |  |  |  |
| MOV CX,DATA1[SI] |  |  |  |

三、判断题（15分）：判断下列各条指令功能或格式是否正确，正确的在其后扩号内打“√”，错误的在其后扩号内先打“×”并指出错误理由。

1． MOV  BH，345				(  	                                             )

2． AND  100，AX				(  	                                             )

3． ADC  CL，DI				(  	                                             )

4． DEC  [SI]					(  	                                             )

5． SUB  [BX]，5				( 	                                             )

6． MOV  DX，[BP]				(  	                                             )

7． MOV  DS，0D800H			(  	                                             )

8． POP	   AH					(  	                                             )

9． INC	  BX					(  	                                             )

10．PUSH  CS					(  	                                             )

四、（15分）。已知一台打印机接口的数据端口为360H、状态端口为361H，其D7位为状态位，若D7=1则表示打印数据缓冲区空，CPU可以向它输出新的数据。编写一个完整的汇编语言程序，从存储器中以BUFFER为首地址的缓冲区送1K字节的数据给打印机，要求利用查询传送方式，一次传送一个字节数据。

五、(15分)已知某8255在系统中占用88~8BH号端口地址，现欲安排其PA，PB，PC口全部为输出，PA，PB口均工作于方式0模式，并将PC6置位，使PC3复位，试编写出相应的初始化程序。

# Text boxes

AND AX, AX

共  页    第2页

JNS GOON

MOV VARB, BL